## Slide 1: 昇腾集群达到 98.5 % 可用度：1 万–50 万卡的现状与所需举措
目标：一个同步训练作业在 30 天窗口上 A_op ≥ 98.5 %——名义参数、全部机制降额、以及 ≥ 90 % 的窗口都要满足。四种拓扑：原生 Atlas 950（1,024 卡超节点）、SuperPoD Flex / UBL128、Atlas 900 A3 / CloudMatrix384、Atlas 800T A3 服务器 + RoCE。
Chart: 今天的可用度（降额，%）按规模，四种拓扑——虚线 = 目标 98.5 %
| 1 万 | 10 万 | 20 万 | 50 万
原生 950 | 99.91 | 99.11 | 98.23 | 95.7
UBL128 | 99.91 | 99.15 | 98.32 | 95.91
CM384 | 99.9 | 98.98 | 97.98 | 95.1
800T A3 | 99.9 | 99.01 | 98.03 | 95.22
目标 98.5 % | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5
36–39 分钟
50 万卡今天的 MTBF；MTTR 96–104 s
≥ 2.0–2.3 小时
今天 MTTR 下需要的 MTBF（或 MTTR ≤ 27–31 s）
39–41 s
推荐设计的 MTTR（MTBF 45–48 分钟）——差距主要靠 MTTR 补
各规模需要做什么
1
今天的差距
20 万卡略差（降额 98.0–98.3 %，仅 19–60 % 的窗口达标）；50 万卡差很多（95.1–95.9 %，没有窗口达标）。
2
1 万、10 万卡——不需改动
今天已达标（1 万 99.9 %，10 万 99.0–99.3 %）。硬件验收上限：1 万卡为今天失效率的 ×11–14，10 万卡 ×1.1–1.4。
3
20 万卡——恢复流程指标，硬件不动
人工恢复 2 h → 30 min（950、UBL128）；CM384 与 800T A3 另需自动尝试 180 → 60 s 与两项机制（C-LOSSLESS、D-HARD）。
4
50 万卡——机制 + 恢复指标 + 硬件
新增 D-HARD、D-RECOVERY-CLASSIFY、R-LINK-LOCAL、H-CONTROL-CONTINUITY；两项恢复指标；失效率 ×0.75–0.87（改善 13–25 %）。结果：名义 99.3 % / 降额 98.5 %，100 % 窗口达标。
Notes: 口径：A_op = 运行可用度（30 天窗口、一个同步训练作业）；降额 = 每个机制覆盖 −5 pt、成功率 −8 pt、时间 ×1.5；数据来自 docs/backup/ascend-allocation/results.json。

## Slide 2: 1.5 个百分点的预算怎样分到层级、机制与硬件，以及需要决定的事项
HAC-D 的分配：按故障单元分层预算；机制、恢复杠杆与 ARINC 硬件的最省力组合；名义 / 降额 / 逐窗口三重校核。细节见各拓扑的 Findings（表 1–7）。
A
层级：预算去了哪里
B
机制：每一项换来多少
C
拓扑：数量差很多，速率差很少
Chart: 50 万卡 1.50 点预算按层（原生 950，降额）
| 集群级服务 0.66 | NPU 0.37 | 节点 0.21 | 计算柜 0.16 | 超节点 + 跨超节点网络 0.02 | 其他事件类 0.09
U | 0.66 | 0.37 | 0.21 | 0.16 | 0.025 | 0.09
50 万卡允许的实例 MTBF：超节点 1.7 年（950）/ 3.0 年（CM384）/ 49 年（UBL128）；计算柜 15–18 年；节点 26 年；NPU 78–91 年。
Chart: A_op 增益（50 万卡，百分点，原生 950）
| R-ELASTIC | R-PROCESS | R-REPLAY | D-RECOVERY-CLASSIFY | R-LINK-LOCAL | R-RUNTIME-SNAPSHOT | H-CONTROL-CONTINUITY | C-LOSSLESS
Shapley | 2.93 | 1.36 | 1.09 | 1.06 | 0.45 | 0.42 | 0.35 | 0.34
23 项 ReMAP 机制 → 7 项用于 A_op、5 项只保有效产出、5 项剪除。23 项全开在 50 万卡只到 98.3 %——单靠机制不够。
18 种设计的每 NPU 失效率只差 12 %（3,021–3,384 FIT）；互联与跨超节点网络只占 1–5 %。
因此方案在四种拓扑上相同；拓扑决定的是按实例（超节点、计算柜、节点）的验收值。
每千 NPU 的 UB 交换芯片：CM384 1,167 · 原生 950 1,141 · 800T A3 875 · UBL128 31。
需要决定的事项
1
20 万卡以上采用该机制集与恢复指标
人工恢复 ≤ 30 min、自动尝试 ≤ 60 s；50 万卡新增四项机制。
2
下发 50 万卡采购的硬件验收值
按单元，见 Findings 表 3；如 NPU 模组 ≤ 1,257–1,463 FIT（今天 1,677）。
3
用机群数据校准失效率口径
现值是按单元换算的 GPU 机群类比值，20 万卡以上的决策前需要实测计划。
4
立项 HAC-D v5：报告流水线
新拓扑 / 库值 / 规模 → 原生生成 Findings 报告（PLAN_V5_REPORT_PIPELINE.md）。
Notes: 预算、机制与拓扑数字分别来自 Findings 表 2、表 7、BOM 表 3；验收值见各拓扑 Findings 表 3。